## DİJİTAL MEKANİK KARIŞTIRICI

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü dijital ekranlı tip olacaktır.

- LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Üç farklı karıştırma moduna sahip olmalıdır.

- Cihazın maksimum karıştırma kapasitesi 20 litre (H20) olmalıdır.

- Cihazın karıştırma hızı aralığı 100 ile 2500 rpm arasında ayarlanabilmeli, dijital ekrandan izlenebilmelidir.

- Cihazın karıştırma hızı doğruluğu ± 1 rpm olmalıdır.

- Cihazda 1-10 mm arasındaki çaplarda olan şaftlar kullanılabilmelidir.

- Cihazın maksimum torku 40 Ncm olmalıdır.

- Cihazın karıştırabileceği maksimum viskozite değeri 10000 mPa.s olmalıdır.

- Yüksek viskoziteli sıvı veya katı sıvı karışımı için uygun olmalıdır.

- Cihaz 80 W'lık güç ile çalışmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 9 kg olmalıdır.

- Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

- Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

- Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir.

- Cihazın motor tipi BLDC olmalıdır.

- BLDC motor sürücüsü düşük gürültü olmalı ve bakım gerektirmemelidir.

- Aşırı yük koruması özelliği olmalıdır. Sürekli aşırı yük olması durumunda motor otomatik olarak durmalıdır.

- Numunelerin taşmasını, dökülmesini önleyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Paslanmaz çelik başlıkları dayanıklı olmalıdır.