## NEM TAYİN CİHAZI

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın tartım hassasiyeti en az 0,001 g (1 mg) veya daha yüksek olmalıdır.

- Cihazın tartım kapasitesi en az 120 gr olmalıdır.

- Nem ölçüm hassasiyeti ± %0,001 veya daha iyisi olmalıdır.

- Tekrarlanabilirlik (2 gr) % 0,05,  (10 gr) % 0,01 veya daha iyi olmalıdır.

- Cihazın kefe çapı 95 mm olmalıdır,

- Cihazın yerleştirildiği yerde dengede olup olmadığını kontrol için su terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı, denge ayar ayakları olmalıdır.

- Cihazın tartım düzeneği güvenilir, kararlı ve hızlı ölçüm amacıyla force-manyetik teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

- Cihaz harici kalibrasyonlu olmalıdır.

- Ağırlık ve sıcaklık kalibrasyon raporları opsiyonel printer ile verilebilmelidir.

- Cihazın aşırı yüke karşı koruması olmalıdır.

- Cihaz göstergesi aydınlatmalı grafik LCD ( sıvı kristal ) olmalıdır ve böylece ışığın az olduğu ortamlarda  cihaz ile çalışma yapılabilmelidir.

- Kolay kullanım için cihaz üzerinde 24 adet tuş olmalıdır.

- Cihazda kapak hareketine duyarlı otomatik veya manual start / stop özelliği olmalıdır.

- Kurutma işleminde 5 farklı tipte yavaş, step (3 adımlı),yüksek derece, standart ve gentle ısıtma modları olmalıdır.

- Cihaz ekranındaki anlık ortalama nem çıkışı mg olarak belirtilmelidir.

- İşlem sırasında ekran üzerinde % nem, % kuru madde, kaybolan nemin kuru maddeye oranı, ağırlık ve nem grafiği  gibi bilgiler görülebilmelidir.

- Cihazda tarih-saat özelliği olmalıdır.

- Cihazda yetkisiz kişilerin kullanımına karşı şifreli menü kilidi koruması olmalıdır. Bu sayede işlem parametreleri izinsiz değiştirilememelidir.

- Kurutma sıcaklık aralığı maksimum 30-175° C arasında olmalıdır ve 1 oC derecelik artışlarla programlama yapılabilmelidir.

- Cihazda stand by sıcaklık girilebilmelidir. Bu sayede bir işlem sonunda yeni işlem için cihaz hazır olmalıdır.

- Cihaz, kolay yedek parça temini ve dayanıklılık açısından standart 415W çubuk halojen lamba ile çalışmalıdır .

- Cihazın en az 40 adet program hafızası olmalıdır.

- Cihazın 1000 adet ölçüm sonucu hafızası bulunmalıdır.

- Cihazda veri aktarımı için RS 232C  ve USB portları olmalıdır.

- Cihaz bilgisayara bağlanabilmeli ve yazılım üzerinden kontrol edilebilmelidir.

- Cihazın çıktı gönderim süreleri menü üzerinden ayarlanabilmelidir. Örn. 30 sn , 60 sn gibi…

- Cihaz opsiyonel printer ile birlikte kullanıldığında ISO & GLP  uyumlu dokümantasyon verebilmelidir.

- Cihaz +5 - +40 ° C arasında çalışabilmelidir.

- Cihaz ile beraber en az 25 adet çok kullanımlık numune kabı verilmelidir.

- Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.