## SOĞUTMALI MİKRO SANTRİFUJ

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü dijital ekranlı tip olacaktır.

- Cihazın hız aralığı 500 ile 15.000 rpm arasında ayarlanabilmeli, dijital ekrandan izlenebilmelidir. Ayar hassasiyeti ± 100 rpm olmalıdır.

- Cihaz soğutmalı olacak ve işlem esnasında -20 ̊ C ile 40 ̊ C arasında sıcaklık ayarı yapılabilecektir.

- Cihazın max. RCF değeri 22.388 xg (44x1,5/2ml rotor ile ) olmalıdır.

- Maksimum kapasitesi 12 x 1,5 /2 ml olmalıdır.

- Cihaz 24 x 1.5 / 2.0 ml kapasiteli sabit açılı rotor ile birlikte verilmelidir.

- Cihaz ile birlikte 0.2 ml / 0.4 ml / 0.5 ml PCR tüpleri için adaptörler de verilmelidir.

- Cihazda güvenli çalışma için dengesizlik dedektörü bulunmalıdır. Yanlış yükleme sonrasında otomatik olarak durmalıdır.

- Cihaza Opsiyonel olarak 44 x 1,5 /2 ml rotor bağlanabilmelidir.

- Cihazın 30 saniye ile 999 dakika arasında zaman ayarlı veya süresiz sürekli çalışma modu da bulunmalıdır.

- Dengesizlik tespit özelliği bulunmalıdır. Cihaza dengeyi bozacak düzende numune yerleştirildiğinde algılayıp otomatik kapatmalıdır.

- Cihazın uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen fırçasız BLDC motorlu olmalıdır.

- Cihazda kapak kilidi emniyeti bulunmalıdır. Kapak santrifujleme işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak açılır

- Gürültü seviyesi en fazla ≤ 60 db olmalı, fısıltı kadar sessiz ve titreşimsiz çalışmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 452x314x278 mm olmalıdır.

- Cihaz maksimum hıza 72±2 saniyede ulaşmalı ve bu hızdan geri 74±2 saniye içinde frenleme yapabilmelidir.

- Mikroprosesör işlemci kontrollü olmalıdır. İşlemci son çalışılan ayarları hafızasında tutma özelliğine sahip olmalıdır.

- Uzun ömürlü ve sağlam yapılı olmalıdır.

- Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

- Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

- Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir.