## VORTEKS

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Laboratuar koşullarında çalışacak, masaüstü tip olmalıdır.

- Cihaz hem dokunmatik hareketle hem de sürekli çalışma modunda çalıştırılabilmelidir.

- Dokunmatik modda, tüp destek yuvası üzerine hafif bastırıldığında karıştırma otomatik başlamalıdır.

- Cihazın çalkalama hareketi dairesel olmalı ve orbital çapı 4 mm olmalıdır.

- Cihazın karıştırma hızı elektronik kontrollü olarak 2800 rpm'e kadar ayarlanabilmeli ve hız doğruluğu +/-%5 olmalıdır.

- Cihaza maksimum 0,5 kg yükleme yapılabilmelidir.

- Cihazın gövde malzemesi ABS plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Dahili denge özelliği ile kararlı çalışmalı, yerinden oynama sorunu olmamalıdır.

- Cihaz sessiz çalışmalıdır.

- Cihaz 70 W'lık güç ile çalışmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 3 kg olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 205 x 136 x 138,5 mm olmalıdır.

- Cihaz IP 21 koruma sınıfına göre dizayn edilmiş olmalıdır.

- Cihazda kullanılan motor tipi BLAC motor olmalıdır.

- Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

- Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

- Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir.

- Cihaz istenildiğinde satın alınabilen şu 4 orijinal aksesurları ile çalışabilmelidir. Mikroplate için platform, erlen için platform, MCT için platform aksesuarı takılabilmelidir.