## ISITMALI MANYETİK KARIŞTIRICI

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü tip olacaktır.

- Sıcaklık ve karıştırma hızı iki ayrı düğme ile kademesiz olarak ayarlanabilmelidir.

- Isıtma ve karıştırma görevini birlikte aynı anda veya ayrı ayrı yapabilmelidir.

- Cihazın maksimum karıştırma kapasitesi 2 litre (H20) olmalıdır.

- Cihazın karıştırma hızı aralığı 100 ile 2000 rpm arasında  ayarlanabilmelidir.

- Cihazın sıcaklık ayarı ortam sıcaklığı ile 380 °C arasında ayarlanabilmelidir.

- Cihaz ekstra standı ile birlikte teslim edilmelidir.

- Alev koruması, hızlı ısınma ve dayanıklılık özellikleri bulunan bir kapalı ısıtma tablasına sahip olmalıdır.

- Cihaz 180 W'lık güç ile çalışmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 1,9 kg olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 200 x 120 x 90 mm olmalıdır.

- Cihaz en az 115 x 115 mm ölçülerinde kare tablaya sahip olmalıdır.

- Güvenli tasarımı sızıntıları engellemelidir.

- Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

- Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

- Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir.